建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：大同市盛威新型材料有限公司

建筑装饰板生产线项目

建设单位：大同市盛威新型材料有限公司

编制日期：2020年7月

项目利用厂房现状

项目利用厂房现状

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 大同市盛威新型材料有限公司建筑装饰板生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大同市盛威新型材料有限公司 |
| 法人代表 | 陈建国 | 联系人 | 陈建国 |
| 通讯地址 | 大同市云州区党留庄乡马连庄村西 |
| 联系电话 | 18735269999 | 传真 | / | 邮政编码 | 037000 |
| 建设地点 | 大同市云州区党留庄乡马连庄村西 |
| 立项审 批部门 | 大同市云州区发展和改革局 | 批准文号 | 云州发改函字[2019]41号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类型 及代码 | B303砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 3540 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 74 | 环保投资占总投资比例 | 3.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020.9 |
| 工程内容及规模： 1项目概况 1.1项目由来 在建筑装潢市场中，天然石材以其高贵、豪华而风靡于世界，但是有其不足和致命的弱点：一是因为天然石材是一种矿产资源，产量有限;，许多国家已经明令禁止开采；二是天然大理石刚度有余、强度不足，因此极易破碎、毁坏，造成了运输和日常维护的困难; 三是近年来科学发现，部分天然花岗岩具有一定的辐射性，会危害人体健康和污染环境。 这些原因使其应用受到了极大的限制，所以为了创造较大的经济和社会效益,人们将研究的方向转为利用替代资源或其他低价原料 ,利用水泥、石料加入无害的粘胶剂生产高分子树脂装饰板。 大同市盛威新型材料有限公司决定在大同市云州区党留庄乡马连庄村西投资建设建筑装饰板生产线项目，年产建筑装饰板150万m2。 目前，该项目已经由云州发改函字[2019]41号进行了备案，并生成项目代码2019-140227-41-03-010627。 1.2厂址可行性相关判定 1）产业政策符合性分析 本项目为建筑装饰板生产线项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，本项目符合国家产业政策。 2）城市发展总体规划 本项目大同市云州区（大同县）党留庄乡马连庄村西，距离大同市云州区约15km，根据大同县县城总体规划，云州区（大同县）分为限制建设区和适宜建设区，本项目位于党留庄乡马连庄村村西，项目位于适宜建设区中未规划区域，项目占地为租用大同市誉瑞科技有限公司场地，用地性质为工业用地，本项目为建筑装饰板生产线项目，本项目在租用原有厂房基础上建设，不改变土地利用性质，符合当地城市总体发展规划要求。本项目与大同市云州区（大同县）县城总体规划总体规划位置关系见附图7。 3）环境敏感性分析 本项目位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，评价范围内无“自然保护区”、“森林公园”、“风景名胜区”、“世界文化自然遗产”、“地质公园”、“水源保护区”等敏感因素，不属于“环境敏感区”。 4）经计算，本项目大气对周围环境影响可接受，经噪声预测，本项目噪声基本不会对最近村庄产生影响。 综上所述，本项目选址可行。 1.3“三线一单”符合性 ①生态保护红线 本项目位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，占地为工业用地，评价范围内无“自然保护区”、 “森林公园”、“风景名胜区”、“世界文化自然遗产”、“地质公园”、“水源保护区”等敏感因素，项目建成后不会影响珍稀、濒危等动植物物种及生态系统，基本不会对周围生态环境造成明显扰动，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本次评价收集了云州区 2019 年环境空气质量例行监测数据年均值监测结果，根据监测结果云州区各项指标均达标。由此可见，项目所在地属于环境空气质量达标区。根据环境质量现状监测数据，评价区内声环境良好，能满足相应标准要求，有一定的环境容量。 本项目不排放废水、噪声可以达标排放。大气污染物也可以达标排放，排放量均较小，本项目污染物均能做到达标排放，能够满足质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目为建筑装饰板生产线项目，采用先进的生产工艺减少对水、电及原材料消耗，产生的废水、废渣进行综合利用不外排，作为符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，用地为工业用地，本项目不属于高耗能，高污染企业，满足环境环境准入负面清单要求。 综上所述，本项目符合大同县（大同市云州区）城市总体规划和“三线一单”的相关要求。 1.4环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价工作，大同市盛威新型材料有限公司于2019年7月正式委托我公司（山西绿清环境工程有限公司）承担该项目的环境影响评价工作（委托协议见附件）。 接受委托后，我公司组织参评人员对工程厂址进行现场踏勘，项目未开工建设，详细了解了工程建设内容和生产工艺，收集了当地区域自然环境功能区划及现状监测资料，对项目建设可能带来的环境影响进行分析，并提出相关的环保措施，在此基础上编制完成了《大同市盛威新型材料有限公司建筑装饰板生产线项目环境影响报告表》，现提交建设单位，上报生态环境保护行政管理部门。 工程概况 2.1项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：大同市盛威新型材料有限公司建筑装饰板生产线项目 建设单位：大同市盛威新型材料有限公司 建设性质：新建 项目投资：本项目总投资2000万元，资金来源全部由企业自筹。 2.2建设地点 本项目位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，本项目占地面积约3542m2，地理坐标为东经113.402918335°，北纬40.016205925°，厂址北侧为现有大同市誉瑞科技有限公司场地、南侧为耕地，东侧为S203,西侧为废弃厂房。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图3。 2.3建设内容 本项目占地为租用大同市誉瑞科技有限公司场地，用地性质为工业用地，本项目为建筑装饰板生产线项目，本项目在租用原有厂房基础上建设，目前厂房内有大同市誉瑞科技有限公司零件材料堆放，届时由大同市誉瑞科技有限公司负责清理搬运。 本项目依托厂区现有供水自备井、400KVA变电器配电、生活污水排水等设施，可以满足项目生产使用。 本项目建设内容包括：在现有车间内进行安装设备，形成年产150万m2建筑装饰板生产线，主要建设内容详见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 主要建设内及 备注 主体工程 生产车间 3542ｍ2 1#生产线 原料储存及配料系统、粉料系统、胶凝系统（或水泥系统）、搅拌及混料系统、布料系统、压制系统、固化系统（水泥板为养护）、冷却系统、下板机构、电控系统、压机防护罩、收尘系统 厂房 依托 2#生产线 原料储存及配料系统、粉料系统、胶凝系统（或水泥系统）、搅拌及混料系统、布料系统、压制系统、固化系统（水泥板为养护）、冷却系统、下板机构、电控系统、压机防护罩、收尘系统 厂房 依托 毛板加工系统 定厚系统、切边系统、磨抛系统 厂房 依托 辅助工程 办公室 两间、50m2 依托 配电室 40m2，位于生产车间内 现有 公用工程 供热 设电加热导热油炉2台 新建 供水 依托原厂区自备水井 依托 排水 生活污水依托原污水系统，生活污水送大同县污水处理厂处置 依托 环保工程 大气污染物 加料、搅拌、布料 布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理，（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），经一根15m高排气筒排放 新建 固化废气 催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放 新建 定厚、切边、抛光 采用湿法定厚、切边、抛光，粉尘产生量很小 新建 水污染物 生活污水 项目不新建办公室，租用大同市誉瑞科技有限公司办公室两间，废水依托原污水系统，生活污水送大同县污水处理厂处置 新建 车辆清洗水 沉淀后循环使用不外排 新建 冷却废水 湿法定厚、切边、抛光直接冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用 新建 固废 日常生活 生活垃圾，设垃圾箱收集后及时清运至环卫部门统一处理 新建 废板材 废板材，送建材厂 新建 包装袋 厂家回收利用 新建 除尘器 除尘灰作为原料回收利用 新建 泥渣 经压滤机压滤后做原料回用 新建 废催化剂 设危废暂存间20m2，送有资质单位统一处置 新建 噪声 各类机械加工设备 隔声、减震、设置在车间内 新建 储运工程 / 成品区 200 m2，位于现有封闭生产车间内 现有 / 原料区 200 m2，位于现有封闭生产车间内 现有 / 运输 运输车1辆 新建 依托工程 / 办公室 两间、50m2 依托 给水 原有供水系统 可满足项目生产使用 依托 排水 依托办公区原污水系统，生活污水送大同县污水处理厂处置 依托 供电 厂区现有变电器接入，400KVA 依托 2.4产品方案与规模 本项目项目生产能力为高分子聚合板150万m2/a，本项目产品方案见下表： 表2 本项目产品方案表 长宽 厚度 数量 备注 3250×1620 12、15、20、30mm 150万m2 根据市场情况调节 3050×1450 表3 本项目技术指标表 序号 性能指标 高分子聚合板 1 密度/g/cm3 2.35-2.45 2 抗折强度/MPa 35-65 3 抗压强度/MPa 160-260 4 硬度 5-6.5 5 吸水率% 0.02-0.08 6 耐污性 好 7 耐化学物质 无反应 8 耐UV性 差 2.5主要原辅材料 本项目原料主要为颗粒状的细砂（骨料）、石粉、高分子凝胶材料，本项目主要原辅材料用量见表4。本报告选取厚度15mm、的高分子聚合板作为新建生产线的计算依据。 表4 原辅材料及物料平衡表 原材料名称 单位用量 比例% 来源 总用量（t/a） 产品及排放 产量 细砂 0.36t/m2 65 当地 35100 产品 48102.44 细粉（硅粉） 26 大同誉瑞 14580 废气 883.44 高分子胶凝材料 8 外购 4320 固废 640 色料 1 外购 540 合计 100% / 54000 合计 54000 表5高分子胶凝材料主要成分及化学性质 原材料名称 成分 比例% 理化性质 色料 钛白粉、铁黑、铁黄、铁红、碳黑 / 无机颜料、不挥发，化学性质稳定 环氧树脂高分子胶凝材料 环氧树脂 80 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物，不挥发 促进剂T-M18(异辛酸钴) 3 性状：紫色液体 密度（g/mL,25℃）：1.388 熔点（C）：3 沸点（C,常压）：226 用作不饱和聚酯胶黏剂固化的促进剂。不挥发 乙醇 10 化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。易挥发 丙酮溶剂 7 丙酮(acetone，CH3COCH3)，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。易挥发 2.6主要生产设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 项目主要生产设备 序号 设备名称 型号规格 数量 备注 1 爬斗 1000L 2个 2 胶凝材料仓储 180升的不锈钢罐 2个 3 搅拌混料系统 立轴行星搅拌机 2套 4 称量布料系统 皮带布料机 2台 筒式布料机 2台 5 压制成型系统 真空振动压机 2台 6 热固化系统 电加热导热油炉 2台 7 冷却输送系统 2套 8 定厚、磨抛等加工设 定厚机 1套 切边机 1套 20头抛光机 1套 9 叉车 2台 2.7职工人数及工作制度 职工人数：本项目劳动定员10人，其中生产工作人员8人，管理人员2人。 工作制度：全年生产天数300天，每天工作24小时。 2.8平面布置 根据生产工艺特点将生产作业区分为压板生产区、定厚、磨抛生产区，生产车间根据物料流向布置工艺设备，运输路线短，工序间联系紧密，且节约用地。项目平面布置见附图4。 3、公用工程 （1）给排水工程 ①给水工程 水源：该项目依托原有供水系统。供水由厂区原有自备井供给，供应生产、生活及消防用水。项目用水包括生活用水和生产用水，本项目生产用水不用水，其它用水主要为车辆清洗用水。 a生活用水：用水系数根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）选取，本项目职工人数10人，职工生活用水定额为30L/d﹒人，则用水量为0.3m3/d。 b生产用水： 本项目在定厚磨抛、切割、打磨过程需要加水冷却，根据企业提供资料，冷却水循环使用，循环用水量为10m3/h，耗水量约1%，则用水量为2.4 m3/d。 本项目运输量平均为360t/d，按单车1次运输量为20t计算，每天约需运输15辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5t/辆次，因此每天冲洗水约7.5t/d，冲洗废水产生量约为6.75t/d。 项目用、排水情况分别见表7，水平衡见图1。 表7 用排水情况一览表 序号 用水项目 用水人数(人) 用水标准 用水量(m3/d) 排水 1 职工生活用水 10 30L/人·d 0.3 0.24 2 车辆清洗水 每天1次 m3/d 7.5 6.75 3 冷却用水 1% 10m3/h 5 总计 07.8 6.99 图1 水平衡图 （单位m3/d） ②排水工程 全厂排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网排走。 本项目职工生活用水水量为0.24m3/d，年用水量90m3/a，污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量0.24m3/d，年产生量72m3/a。本项目不设食堂宿舍，项目生活区依托大同市誉瑞科技有限公司生活区，产生的生活污水依托大同市誉瑞科技有限公司污水处理设施一同送大同县污水处理厂处置，生活污水依托原有设施可行。 大同县（云州区）污水处理厂处理能力5000 m3/d，实际处理量为4800 m3/d，可以接受本项目产生的少量生活污水， 2015年10月，污水厂进行了提标改造，改造后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准，工艺采用“A2/O 复合生物反应器+深床滤池”工艺，大同县（云州区）污水处理厂污水处理后达标排放。 （2）供电 供电由大同市誉瑞科技有限公司400KVA变电器配电，厂内不设变压器，设配电室一间，可满足本项目用电需求。 （3）供热 本项目生产固化设置两套电加热固化炉，采用导热油炉，可以满足项目生产用热，项目， 本项目不新建生活办公区，办公区为租用大同市誉瑞科技有限公司，未改变大同市誉瑞科技有限公司供热面积范围，采暖采用电采暖。 4、总投资及环保投资 项目总投资2000万元，全部由企业自筹解决，其中环保投资74万元，占总投资比例为3.7%。环保投资见表8。 表8 环保投资一览表 类别 环保措施 投资（万元） 大气 加料、搅拌、布料 布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理，（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），经一根15m高排气筒排放 8 固化废气 催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放 50 定厚、切边、抛光 采用湿法定厚、切边、抛光，粉尘产生量很小 / 废水 生活污水 项目不新建办公室，租用大同市誉瑞科技有限公司办公室两间，废水依托原污水系统，生活污水送大同县污水处理厂处置 / 直接冷却废水 湿法定厚、切边、抛光直接冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用循环使用 10 车辆清洗水 沉淀后循环使用不外排 1 噪声 设备基础减震、生产线置于生产车间内，隔声降噪 5 生态 项目区全部硬化 / 总计 74 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目占地原为租用大同市誉瑞科技有限公司库房，用地性质为工业用地，目前厂房内有大同市誉瑞科技有限公司零件材料堆放，届时由大同市誉瑞科技有限公司负责清理搬运，车间内无建筑垃圾等堆放，项目未开工建设，不存在与本项目有关原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 大同市云州区位于东经113°20′－113°55′，北纬39°43′－40°16′，东接阳高、南连浑源和怀仁、北邻新荣、西依大同市区，属晋冀蒙交汇之地。地形呈南北高、中间低走势，主要有采凉山系、六棱山系和东部火山群。国土面积1497平方公里（224.65514万亩），平均海拔1157米。 本项目位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 大同市云州区被东西走向的马头山和采凉山夹抱，山前缓坡被沟壑切割。东部有中外驰名的火山群，火山群周围呈放射性沟谷。桑干河由西向东横贯南部，沿岸可见到不连续的梯级，街河由北向南呈“丁”字形汇入桑干河，加之中部坊城河流域枝状的支沟，区境地表远观川原平衍，近视沟壑纵横。其特征为： 地形南北高，中间低．圭东向西呈波状缓倾，全县平均海拔高度1157米，最高点北部采凉山顶平均海拔2145米，最低点西南部杜庄乡米庄平均海拔970米。地形起伏的走向，大致西东展布．南北排列，北、东高于西、南。北部平均海拔1347米，南部平均海拔1108米左右，西部平均海拔1052米，到东部的阁老山、集仁大北庄一带高升为1208m。小山五陵广布，层状地形明显。全县丘陵约占总面积的70.4％。丘陵顶部浑圆平坦，丘陵多台阶，宽窄不一。台阶上耕地坡度平缓．多在15度以下．约占全县总面积的6.5%；大于或等于25度坡度的根底面积占总面积的4.8%。多分布于近南北梁山的西册田、徐町、峰峪、吉家庄、麻峪口、聚乐、阁老山等乡。 沟壑纵横、地面侵蚀严重。全县有大、小河流13条，这些河流又纵横交织着不同的大小沟壑，南北山坡和各处丘陵均受其分割，地形比较破碎，沟壑主要是壮年期冲沟，下切和旁蚀作用同时存在，小沟为V型，大沟为U型，沟面较平，沟坡一般在10度以下，个别的30度左右。全县沟壑总长为454.6公里，平均切割密度为0.036/平方公里，面积有495平方公里，随着切割程度的增高，地表破坏亦随之增大。 本项目项目区地势较为平坦。 3、气候、气象 大同市云州区地处塞外高原，属干旱大陆性季风气候。四季分明，春季干旱多风沙，夏季短暂温热多雨，秋季凉爽早霜，冬季夜长寒冷。 全县年平均气温6.5℃，年极端最高气温37.2℃（1999年7月29日），年极端最低气温-31.9℃（2001年1月25日）。1月最冷，平均气温-12℃，7月最热，平均气温高于20℃。历年平均相对湿度54％，最大60％，最小49％。全年平均无霜期为137天，土地封冻一般始于11月中旬，直到翌年3月中旬解冻。 大同市云州区“十年九春旱”，多年平均降水量392.7mm，最大降雨量656.4mm（1964年），最小降雨量232.6mm（1965年）。年降水量的地域变化规律为：从中间盆地区向南、北山区逐渐递增，迎风坡多于背风坡。南部山区降雨量大约为400mm，中部约为380mm，北部为450mm。降水期主要集中在6-9月，占全年降水量的76%。多年平均蒸发量为1047.8mm，主要集中在4-8月。 年平均风速2.46m/s，春季较大，4月平均3.5 m/s；主导风向为北风；年平均日照时数为2987.8小时，日照百分率为68.2。 4、水文 （1）地表水 大同市属海河水系，主要河流有桑干河、御河、十里河等，御河为桑干河的一级支流。桑干河发源于宁武管涔山之天池，由阳方口入大同盆地，流经朔城区、山阴、应县、怀仁、大同至阳高出省境。御河源于内蒙丰镇县，向南流入大同市，再往南流在云州区（大同县）吉家庄附近汇入桑干河。 桑干河是永定河的上源，发源于忻州市宁武县管涔山庙儿沟，始称恢河。流经忻州市宁武县城，在阳方口镇进入朔州市，于朔城区神头镇马邑附近同源子河汇流后称为桑干河，相传系因每年桑葚成熟时河水干涸而得名。此后接纳黄水河、浑河、御河等支流，由西南向北东流经山阴县、应县、怀仁、云州区，在阳高县南徐流出省境。进入河北省阳原县，最后于官厅水库上游与洋河汇合后称为永定河。 桑干河在省界以上干流总长260.6km，河道平均纵坡3.3‰，河床糙率0.03，河型为宽浅式的游荡型河道，河床土质为粉砂土，稳定性差。流域形状近似于哑铃型，面积为16748.71km2，地理位置介于东经112°14′-114°00′，北纬38°55′-40°00′之间。较大支流有恢河、木瓜河、黄水河、大峪河、小峪河、鹅毛口河、浑河、口泉河、御河、吴城河、坊城河、古城河、马家皂河、壶流河等。 项目区附近5km无常年地表径流，区域地表水系图见附图5。 （2）地下水 大同盆地松散层成因不同，分布埋藏条件也不相同。根据盆地内含水层的埋藏条件及地下水的水力特征大致将盆地含水层划分出四个含水岩组，即潜水含水岩组（10m以上）、浅层半承压含水岩组（10～50m）、中层承压含水岩组（50～150m）和深层承压含水岩组（150m以下）。各含水岩组之间均有一定的水力联系，它们存在着互补互排的关系。在盆地的边部，由于流水的堆积作用，大量的粗碎屑物质不断地堆积在边山地带，浅、深含水层无一相对完整的隔水层，它们实际是一个混合的地下水系统。在盆地中部，由于粗、细碎屑物交替沉积，浅、中、深含水岩组划分明显，而且相互之间水文地质条件差异明显。 （3）水源地 根据《大同市城镇集中式饮用水水源地环境保护规划》，大同市云州区共有三个城镇水源地具体见下表。 表9大同市云州区境内城镇集中式饮用水水源地位置及保护区范围 水源地名称 含水层类型 使用情况 保护区面积（km2)（只设一级保护区） 甘庄水源地 孔隙承压水 使用 0.18 中高庄后备水源 孔隙承压水 后备 0.424 南梁水源地 孔隙承压水 使用 0.135 本项目附近无城镇集中式饮用水水源地，最近为南梁水源地，位于项目东约16.5km，本项目不在其保护范围内。 5、地震 根据《中国地震动参数区划图》(GB50011-2010)，本区地震动峰值加速度为0.15g，特征周期为0.35s，设防烈度Ⅶ度。 6、自然生态环境 （1）土壤 根据全国第二次土壤普查情况结果，云州区县土壤分为7 个土类、15个亚类、30 个土属。项目区的土壤类型主要为花岗片麻岩质栗褐土，土壤松散、孔隙大，有机质含量低、保水保肥差，土质以轻壤为主，容重较大，热容量小，吸热快，放热也快，土壤颜色浅。表土有机质含量1.0%左右，PH 值8.0左右。根据《大同县志》，在桑干河北部沿清泉，集仁、上庄一线的山区，山体岩石古老，多砂页岩、花岗岩，夹有条状辉绿岩、长石，山前呈倾斜黄土坡，黄土厚度达9~12m，土质细腻、无沙粒。土壤有机质含量在37.2g/kg，全N 的含量达到2.03mg/kg，全P 含量约为0.58mg/kg。 （2）动植物 南部恒山支脉的殿山(吉家庄乡南)、六棱山(大王南)，为次生落叶灌丛和落叶林为主的夏绿阔叶、针叶混交林地带，其中白皮松、油松、桦树、自杆占多数。次生林中还有虎榛子、红酸刺、马茹茹、醋柳、酸枣，桑干河南岸山前洪积处以杨、柳占优势。中部平川桑于河北岸，京包铁路以南，火山锥以西，以杨柳为主。北部长城脚下采凉山旁狭窄地带至火山锥以东，有稀疏低矮的小叶杨颁在山脚下的丘陵坡上．间有山杏点缀其间。 由于自然环境的变化，特别是森林植被的破毁，有的动物稀少甚至绝迹。目前存在的兽类主要有狍子、野兔、豺、老鼠、黄鼠、搬仓子等。禽鸟类主要有大雁、小燕、麻雀、白鸽、灰鸽、喜鹊、乌鸦、布谷鸟等。 本项目所在区域植被较差，地面植被以蒿、羊胡子、白羊草、地菊、狼毒、沙篷、青芥为主，多为次生草本植物群落，灌木丛和稀疏乔木，无国家保护野生动植物。 7、矿产资源 大同市云州区山区面积较小，矿产资源贫乏，初步探明的有：煤、铁、磷、铝土、黑钒、浮石、石灰石、石英石。储量最大的是浮石，其他的储量少．品位不高。目前被开采利用的有：煤、浮石、石灰石。 8、桑干河自然保护区 山西桑干河省级自然保护区。位于大同盆地桑干河流域,横跨朔城区、山阴县、应县、怀仁县、大同市云州区、阳高县,地理坐标东经112°16'~113°58',北纬39°14'~40°08'，是以保护杨树、樟子松、油松人工林和野生动物、迁徙水禽及其栖息地为主的自然保护区。 山西省人民政府批准同意，山西桑干河省级自然保护区功能区进行了调整。调整后保护区总面积为69583.41公顷，其中核心区面积18491.72公顷，缓冲区面积10553.08公顷，实验区面积40538.61公顷。桑干河保护区为山西省湿地面积最大的自然保护区，以河流湿地为主，桑干河为境内主要水体。 桑干河上建有册田、东榆林2座较大型水库，其中册田水库位于云州区许堡乡境内，海拔1000米左右，丰水期水面面积51.63平方千米，库区周围有大片盐碱地;东榆林水库位于山阴县境内，海拔1000米以上，丰水期水面面积12.10平方千米。 保护区内长期浸水区域、季节性水淹区域有湿生植物分布，河滩地较低湿的盐碱地带有盐生湿地植物分布。区内重点保护生态群落为杨树、樟子松、油松人工林等。 本项目不在桑干河自然保护区内，本项目距离桑干河自然保护区边界10km，具体位置关系见附图6。 7、城市发展总体规划 本项目大同市云州区（大同县）党留庄乡马连庄村西，距离大同市云州区约15km，根据云州区（大同县）总体规划，分为限制建设区和适宜建设区，本项目位于党留庄乡马连庄村村西，项目位于适宜建设区中未规划区域，项目占地为租用大同市誉瑞科技有限公司场地，用地性质为工业用地，本项目为建筑装饰板生产线项目，本项目在租用原有厂房基础上建设，不改变土地利用性质，符合当地城市总体发展规划要求。本项目与大同市云州区（大同县）县城总体规划总体规划位置关系见附图7。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) （1）环境空气质量现状 本次评价收集了大同市云州区的环境常规监测资料，监测时间为2019年全年，具体监测结果见表10。 表10 环境空气环境常规监测资料结果统计表 单位：μg/m3 监测点位 项目 采样时间 监测值 标准 达标情况 云州区环境保护局 SO2 2019年全年 51 60 达标 NO2 24 40 达标 PM10 60 70 达标 PM2.5 34 35 达标 CO 2.4 4mg/m3 达标 O3 130 160 达标 本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准，由表9可知：PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2监测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，大同市云州区属于达标区。 另外于2020年6月12日至2020年6月18日委托大同万维检测科技有限公司对项目区下风向侯大庄村TSP和非甲烷总烃进行了补充监测，监测结果统计如下： 表11环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点 项目 浓度范围（µg/Nm3） 样本 个数 超标 个数 超标率 （%） 最大质量浓度 占标率（%） 官庄村 TSP 132-168（日均） 7 0 0 56.0 非甲烷总烃 190-410（小时） 28 0 0 20.5 由4.3-4可知，监测点连续监测7天，TSP共得到日均值7个，TSP小时浓度范围132-168µg//Nm3之间，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，最大质量浓度占标率为56.0%。 监测点连续监测7天，非甲烷总烃共得到日均值7个，非甲烷总烃小时浓度范围190-410µg//Nm3之间，未超过河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）空气质量浓度参考限值，最大质量浓度占标率为20.5%。 （2）地表水 经调查，项目区附近5km无常年地表径流，未进行地表水现状监测。 （3）土壤 根据监测结果（具体见专题1），厂区范围内各项监测指标均满足土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2建设用地土壤风险筛选第二类用地标准要求，土壤背景值良好。 （4）声环境质量现状 2019年8月31日，建设单位对本项目所在地噪声进行了实测，实测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素的影响，声环境现状实测结果见下表。 表12项目现状的噪声值 dB（A） 测点 位置 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 标准 Leq L10 L50 L90 标准 1# 54.6 57.0 52.4 48.6 70 45.9 48.0 45.6 43.8 55 2# 52.7 56.2 50.0 45.6 60 43.3 44.8 43.0 41.0 50 3# 53.1 56.4 50.2 47.4 60 43.8 45.8 43.4 41.4 50 4# 54.7 57.6 52.2 48.0 60 45.4 47.4 44.8 42.4 50 从表中监测结果可以看出项目四周监测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求。 （5）生态环境质量现状 本项目附近以农业生态环境为主，自然植被以田间地头的野草为主，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1.主要环境保护目标 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素，主要环境空气敏感目标为附近的村庄。因此本次评价确定评价区域内的村庄为社会环境关注区和人体健康关注区，附近农田为生态关注区。具体环境保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 保护要求 名称 相对方位 距离km 人口 坐标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 大气 马连庄村 E 0.21 1610 113.410927236 40.020072484 侯大庄村 S 1.93 516 113.401442945 39.997499013 小浦村 SW 1.90 1320 113.385735929 40.001275564, 西谷庄村 NW 2.00 2540 113.376723707 40.024879003 蔡庄村 NE 1.86 1008 113.414017141 40.032947088 声环境 厂区四周声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4a类标准（东侧） 土壤 厂区及周边土地 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》 生态环境 附近的植被 不破坏周边植被 2.环境保护级别 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）声环境：厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类4a类区标准。 （3）土壤环境：厂界执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中限值。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。 环境空气质量标准 二级 单位：μg/Nm3（CO为mg/Nm3） 标准值 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准号 TSP 150 300 -- μg/Nm３ GB3095-2012 PM10 70 150 -- SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM2.5 35 75 -- CO -- 4 10 mg/Nm３ O3 -- 日最大8小时平均160 200 μg/Nm３ 非甲烷总烃 2.0 mg/Nm３ DB13/1577-2012 TVOC 600（8h） μg/Nm３ (HJ 2.2-2018) （2）环境噪声：项目东侧35m为省道，厂界四周执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类标准要求。 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 dB 50dB （东侧）4a类 70 dB 55dB （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见下表。 地下水质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/l（除pH外） 污染物 pH 总硬度 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发酚 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤0.50 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.002 污染物 硫酸盐 苯 砷 氰化物 汞 氟化物 标准值 ≤250 ≤10.0 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤1.0 污染物 硫化物 铅 菌落总数 总大肠菌群 挥发酚 六价铬 标准值 ≤0.02 ≤0.01 ≤100 ≤3.0 ≤0.002 ≤0.05 污染物 镉 铁 锰 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0. 10 （4）土壤环境：执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1限值和《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1、2限值。 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物 筛选值 管制值 序号 污染物 筛选值 管制值 第二类用地 第二类用地 第二类用地 第二类用地 一、基本项目 1 砷 60 140 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 5 2 镉 65 172 25 氯乙烯 0.43 4.3 3 铬（六价） 5.7 78 26 苯 4.0 40 4 铜 18000 36000 27 氯苯 270 1000 5 铅 800 | 2500 28 1,2-二氯苯 560 560 6 汞 38 82 29 1,4-二氯苯 20 200 7 镍 900 2000 30 乙苯 28 280 8 四氯化碳 2.8 36 31 苯乙烯 1290 1290 9 氯仿 0.9 10 32 甲苯 1200 1200 10 氯甲烷 37 120 33 间二甲苯+对二甲苯 500 570 11 1,1-二氯乙烷 9 100 34 邻二甲苯 640 640 12 1,2-二氯乙烷 5 21 35 硝基苯 76 760 13 1,1-二氯乙烯 66 200 36 苯胺 260 663 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 2000 37 2-氯酚 2256 4500 15 反-1,2-二氯乙烯 54 163 38 苯并[a]蒽 15 151 16 二氯甲烷 616 2000 39 苯并[a]芘 1.5 15 17 1,2-二氯丙烷 5 47 40 苯并[b]荧蒽 15 151 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 100 41 苯并[k]荧蒽 151 1500 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50 42 䓛 1293 12900 20 四氯乙烯 53 183 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 15 21 1,1,1-三氯乙烷 840 840 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 151 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 15 45 萘 70 700 23 三氯乙烯 2.8 20 二、重金属和无机物 1 钴 农用地土壤污染风险筛选值及管控值 单位：mg/kg 序号 污染项目 风险筛选值 pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 一、基本项目 1 镉 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 3 砷 其他 40 40 30 25 4 铅 其他 70 90 120 170 5 铬 其他 150 150 200 250 6 铜 其他 50 50 100 100 7 镍 60 70 100 190 8 锌 200 250 250 300 二、其他项目 序号 污染项目 风险管制值 pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 1 钴 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气 （1）本项目施工期排放的工业粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120mg/Nm3 厂界外浓度最高点 1.0 本项目运营期有组织废气污染物中TVOC排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中其他行业标准及表5中VOCs排放限值要求。具体标准值见表1.6-4。 有组织废气排放限值 污染物 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 厂界控制标准 排放标准 VOCs 15 2.0 80 2.0 （DB12/524-2014） 本项目无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） NMHC 特浓度mg/m3 监控点 6 厂房外 20 任意监控点 （2）本项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120mg/Nm3 厂界外浓度最高点 1.0 2、噪声 施工期作业噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中标准要求。 建筑施工场界噪声限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 噪声限值（dB（A）） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准。标准值见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类（西侧） 70 55 3、固体废物 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件，《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法的通知》的要求以及本工程的排污特征，本项目运营期涉及到的总量控制因子为粉尘。 根据大同市生态环境局云州分局云州环函[2020]25号文本项目总量控制指标为0.778t/a，本项目粉尘排放量为0.778t/a，满足大同市生态环境局云州分局下达的总量指标要求 |

建设项目工程分析

一、工艺流程 (图示)： 1、生产工艺流程 图3：生产工艺流程图 ②工艺流程简述 本项目使用的粉磨石英粉、白硅灰有汽车运输吨包入厂，高分子胶凝材料为桶装入厂，原材料放入原料区备用。 1、配料准备 根据级配要求首先要选好各种规格的骨料（石英粉）和粉料（白硅灰）, 将固体物料拆袋倒入自动计量料斗中，高分子胶凝材料倒入配料缓冲罐中，再将骨料、粉料、高分子胶凝材料等按照配方比例进行定量。 该工段产生主要污染物为进料粉尘：在进料口口设置集尘罩收集粉尘送布袋除尘器处理。 2、搅拌混料：由一套搅拌混料系统组成，混合好的料经输送皮带机送到布料车上，搅拌机为全封闭搅拌机。 该工段产生主要污染物为粉尘和非甲烷总烃：在搅拌机上放设置集尘罩收集后布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理。 3、布料：由电脑控制进行均匀在压板模具上均匀布料。 该工段产生主要污染物为粉尘和非甲烷总烃：在布料机上方设置集尘罩收集后布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理。 4、成型：高效真空成型机由真空机组、高频振动压机等组成，在高真空下压制成型，每台成型机为每板1m2，每分钟2板，2台压板机可以压制172.万m2/年，可以满足项目生产要求。 5、烘干固化 采用板式油介质加热，可有效地加速高分子聚合板固化，节约能源消耗，提高制造高分子聚合板质量，保持固化室温度为50-80度，每次固化时间为20min。 16套加热板，每套由2个钢加热板组成，一个放在另一个的上面。加热板内置均布管道，有导热油流转于其中，给每个加热板加热。上加热水平垂直移动时，下加热水平是固定的，这样板材在进入固化的同时，已经固化的板材输送出去。每一层的内部表面都接触要固化的板材，直到最后完全固化。 该工段产生主要污染物为非甲烷总烃：采用密闭抽风系统，废气送催化燃烧装置燃烧处理后排放。 6、冷却系统 带链条输送的升降架，升降架由一个变频器控制带刹车的电机减速器控制。冷却储存25层，可以保证冷却温差大于20度，冷却采用风冷，动力为电。 7、毛坯板加工至成品系统 ①毛板底面刮底：毛板经爪式定厚机进行刮底，使底面平整。 ②毛板正面定厚：经过刮底的毛板翻面后再用爪式定厚机进行正面定厚，定厚采用定厚磨抛机定厚，采用湿法磨抛定厚。 ③毛板切边：经过定厚毛坯板通过下板机、横向双刀切边机、电动辊棒台、纵向双刀切边机达到所需尺寸，切边采用湿法切割。 ④板材精磨：定厚过的板材，再经过自动磨光机精磨，即可获得合乎要求光度的板材，采用湿法精磨。 该工段产生均采用湿法磨抛、切割，切锯、打磨加工时在切割部位和设备接触部位使用水进行直接冷却，粉尘产生可忽略，主要污染物为废水：产生的废水经泥水分离器分离后回用不外排，泥渣滤饼做原料回用。 6、成品出售。

主要污染工序 1、施工期： （1）大气污染物 施工期大气污染主要来自于施工过程产生的扬尘和施工机械、运输车辆产生的汽车尾气。 （2）水污染物 施工期间废水排放量较小，主要是施工人员生活污水和施工废水，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 （3）噪声 施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械设备噪声。 （4）固体废物 施工期产生的固废主要包括建筑垃圾和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 2、运营期： （1）大气污染物 1）原料入料、混合搅拌废气G1 G2 原料入料、混合搅拌过程中产生，主要污染物为粉尘、有机废气非甲烷总烃； 2）布料时产生的的废气G3 布料时过程中产生的废气，主要污染物为粉尘、有机废气非甲烷总烃； 3）固化时产生的废气G4 固化时产生的废气，主要污染物为有机废气非甲烷总烃； 4）毛坯加工系统产生的废气G5 G6 G7 毛坯加工过程定厚磨抛、切边、抛光过程中产生的含尘废气，主要污染物：粉尘 5）输送过程产生的废气G8 物料输送过程中产生的废气，主要污染物：粉尘 6）运输G9 运输程中产生的扬尘：主要污染物：粉尘 （2）水污染物 1）生产废水：车辆清洗废水、毛坯加工系统产生的冷却废水，主要污染物为SS. 2）生活污水：主要污染物为COD、BOD、SS。 （3）固体废物 1）生产过程收集的粉尘； 2）生产产生的不合格产品； 3）废包装袋； 4）废催化剂； 5）砂石分离器产生的泥渣； 6）员工生活垃圾。 （4）噪声 本项目噪声污染源主要来皮带机、搅拌机、成型机、磨抛机等，噪声声级值在80-110 dB(A)之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/Nm3） | 产生量 （t/a） | 浓度（mg/Nm3） | 排放量 （t/a） |
| 大气污染物 | 加料、搅拌、布料废气G1 、G2、G3 | 有组织粉尘 | 1917 | 149.04 | 10 | 0.778 |
|  |  | 无组织粉尘 | / |  | / | 0.622 |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 1133 | 88.128 | 10.77 | 0.837 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / |  | / | 4.406 |
|  | 固化废气G4 | 非甲烷总烃 | 5666.7 | 646.272 | 56.67 | 6.426 |
|  | 加工定厚G5切边G6 抛光G7 | 无组织粉尘 | / | 0.2 | / | 0.2 |
| 水污染物 | 生活污水72m3/a | COD | 200mg/L | 0.03 | 依托原有，和原大同市誉瑞科技有限公司生活污水一起送云州区（大同县）污水处理厂处理 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.03 |  |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.02 |  |
|  | 车辆清洗水 | SS | 2000mg/L | 2.7 | 沉淀池沉淀后回用 |
|  | 直接冷却水 | SS | 2000mg/L | 2.7 | 冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用 |
| 固体废物 | S1收集粉尘 | 除尘灰 | 140.17t/a | 回用于生产 |
|  | S2不合格废品 | 不合格产品 | 540t/a | 破碎后回用 |
|  | S3废包装袋 | 废包装袋 | 4.98t/a | 可由厂家回收再利用 |
|  | S4废催化剂 | 废催化剂 | 1.5t/a | 送有资质单位处置 |
|  | S5砂石分离器泥渣 | 砂石分离器泥渣 | 100t/a | 回用 |
|  | S6员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 本项目主要噪声污染源为皮带机、搅拌机、成型机、磨抛机等加工设备运转时产生的噪声，其噪声值在60-100 dB(A范围内。 |
| 主要生态影响 本工程在现有厂房内进行建设。采取环评建议措施的基础上，污染物排放量较小，同时对厂区及周围的环境进行绿化，在道路两旁、车间之间的空地均设置绿化场地，因此本项目投产后对生态环境产生的负面影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 对施工期而言，主要是运输车辆扬尘和施工机械排放的少量尾气、施工过程扬尘。 运输扬尘：施工期扬尘主要为运输车辆行驶产生的扬尘。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工机械尾气：施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。 施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算，本项目施工量较小，产生的施工扬尘和机械尾气较少，预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。根据《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋政发[2010]136号）和《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》及大同市相关规定，施工过程中应采取以下有效的防尘、抑尘措施： 1.施工场地周围设置围挡，物料堆放全部覆盖，土方开挖全部湿法作业，路面全部硬化、出入车辆全部清洗、渣土车辆全部密闭运输，实现6个100%。 2.选择合理的材料运输设备、装载方式及搬运路线； 3.施工期使用商品混凝土，以减小扬尘及噪声影响； 4.对于运输车辆，出工地车辆100%冲洗车轮，不能将大量土、泥、碎片等物体带到公共道路上，且运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途居住区的大气环境造成影响。 综上，施工期间对环境空气影响最大的是各种无组织排放源产生施工扬尘。其中道路硬化施工及设备基础施工产生量较大，原材料堆存、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染物为间隙性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员和周围人群的生活和健康带来影响。采取环评要求的各项措施后，施工活动对周围的环境影响较小，且随着施工期的结束，影响也随之消失。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员少量的日常生活污水，无施工废水产生。 施工高峰期职工约为10人，按施工人员每人每天用水30L计，施工人员用水量为0.3m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天排放污水约0.24m3/d，生活废水中主要污染物为BOD5、CODCr、NH3-N、SS等。生活污水产生量很小，用于施工场地洒水抑尘，对周围环境无影响。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工期的主要噪声源为运输车辆、钢结构车间搭建、机械设备安装产生的噪声，噪声值可达65-100dB(A)。 环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 （1）降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； （2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； （3）按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； （4）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 本项目距离最近的敏感点马连庄210m，采取以上噪声防治措施后，不会对村庄和周围敏感点产生较大影响。 4、施工期固废环境影响分析 施工期的固体废物主要有施工建设过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 工程施工过程中产生的固体废物主要来源于开挖土方和建筑施工中的废物如水泥、砖瓦、石灰、沙石等。对于建筑垃圾，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料可随降雨产生的地面径流进入水体，使水中悬浮物大量增加，严重时可使水体产生暂时的污染，因此，施工期的垃圾应有计划地堆放，并采取相应的处理措施，如设置挡土墙等，避免废物随地面径流进入附近沟渠。应禁止四处乱堆乱倾倒建筑垃圾，防止对环境景观和土壤的破坏。 生活垃圾以有机污染物为主，少量以无机污染物为主，随意堆放将影响周围环境。施工现场应设垃圾桶，将产生的生活垃圾收集，并环卫部门指定的地点交由环卫部门处置，对环境影响较小。 综上所述，本项目经采取防治措施后，可大大减小施工时对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1大气污染源计算与分析 本项目大气污染物主要为生产工段上料、搅拌、布料粉尘，上料、搅拌、布料、固化有机废气，定厚磨抛粉尘、转运输送过程产生的粉尘，运输扬尘。 （1）加料、搅拌、布料废气G1 、G2、G3 本项目原料加料、混合搅拌、布料过程会产生一定的废气，项目设计采用全封闭搅拌机、在加料口、搅拌出口和布料口分别设集气罩，并采用软帘围挡，每条生产线集气罩面积为3m2，集气效率为95%。本项目有两条生产线，集气风速为0.5m/s，每条生产线用风机负压收集的风机风量为5400m3/h，废气量合计为10800m3/h。 本项目粉状物料用量为49680t/a, 根据《环境保护实用数据手册》，物料的加工过程中筛选、混合、输送过程粉尘产生量按照0.3%计算，粉尘产生量为149.04t/a，本项目高分子凝胶材料用量为4320t/a，其中可挥发物有机物含量为17%，搅拌、布料过程挥发量占总挥发量的12%计算则废气中，非甲烷总烃产生量为88.128t/a。 上述废气通过布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），粉尘污染物排放浓度为10mg/m3，有机废气处理效率为99%，有机废气污染物排放浓度为10.77mg/m3，粉尘有组织排放量为0.778t/a，非甲烷总烃有组织排放量为0.837t/a，处理后的气体经15m高排气筒排放，生产设施位于车间内，可抑尘90%，则无组织排放量为粉尘0.622t/a，非甲烷总烃4.406t/a。 布袋除尘器：布袋除尘器是一种广泛应用的除尘器， 是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，本项目除尘器设计滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min，可以保证粉尘排放低于10mg/m3，然后经15m高烟囱排放，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，实现达标排放，故本项目采用布袋除尘器治理粉尘排放可行。 （2）固化废气G4 本项目固化过程中高分子凝胶材料剩余88%可挥发有机废气全部挥发，本项目高分子凝胶材料用量为4320t/a，非甲烷总烃产生量为646.272t/a，每个固化室废气非甲烷总烃产生量为323.136t/a。 本项目设固化室两间，固化室体积为44m3，固化室全密闭，采用密闭抽风系统，每个固化室抽气风量为7920m3/h，产生浓度约5666.7mg/m3。 催化燃烧装置燃烧处理后排放，非甲烷总烃去除效率可达99%以上，非甲烷总烃燃烧后成分为CO2、H2O，非甲烷总烃排放量为6.462t/a，排放浓度为56.67mg/m3，排气筒高度15m，可实现达标排放。 催化燃烧 ：可燃物在催化剂作用下燃烧，与直接燃烧相比，催化燃烧温度较低，燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质，可减少尾气中CO含量，提高热效率，在500℃下，可将大多数有机化合物燃烧，催化燃烧为无焰燃烧，通过负载型铂和钯催化剂，使用有害气体中的可燃物质在较低的温度下分解、氧化的燃烧方法。 图4催化燃烧结构示意图 本项目有机废气产生浓度为1000-10000 mg/m3之间，属于中高浓度有机废气，且本项目有机废气回收价值较小，故本项目采用催化燃烧技术处理本项目产生的有机废气，处理后生产工段上料、搅拌、布料有机废气排放浓度为10.77mg/m3，固化有机废气排放浓度为56.67mg/m3，可以达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求，故本项目采用催化燃烧技术治理有机废气可行。 （3）加工定厚G5切边G6抛光G7 加工定厚、切边、抛光工段产生均采用湿法磨抛、切割，切锯、打磨加工时在切割部位和设备接触部位使用水进行直接冷却，粉尘产生量极小，约0.2t/a。 （4）物料输送 本项目散状物料均采用全封闭皮带及全封闭螺旋输送机，产生粉尘可忽略不计。 （5）厂内运输 本项目厂内地面全部硬化、定期清扫，保证地面清洁，定期洒水抑尘，并且设置车辆出入轮胎清洗平台，保证车身清洁，粉尘产生量很小。 1.2大气影响预测分析 本项目污染源参数调查表见表14。 表14 点源参数调查清单表 编号 污染源名称 排气筒参数(m) 排气筒(m) 出口温度（k） 烟气流量m3/s 年排放小时数(h) 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X坐标 Y坐标 海拔 高度 内径 1 上料搅拌布料 1035 15 0.4 298 3 7200 正常 非甲烷总烃 0.116 粉尘 0.108 2 固化 15 0.6 298 4.4 7200 非甲烷总烃 0.893 表15 本项目面源污染源参数表 编号 污染源名称 面源起始点(m) 海拔高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 与正北夹角(°) 面源有效排放高度(m) 年排放小时数(h) 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X坐标 Y坐标 3 生产车间 1035 154 23 0 8 7200 正常 非甲烷总烃 0.612 粉尘 0.114 (1)预测模式选择 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式进行预测。 表16 本项目面源污染源参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 37.9 最低环境温度/℃ -31.2 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / (2)预测内容 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中对三级评价的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 本评价对环境空气预测结果分析采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，PM10没有小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值做为参考。 (3)预测标准 对正常生产时预测结果的分析评价采用表17中所列标准。 表17环境空气质量标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值（二级标准）μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM10） 日平均 150 TSP 日平均 450 非甲烷总烃 一次值 2000 (4)预测结果 根据大气估算模式计算得出，评价范围内下风向距离工程主要大气污染物的最大地面落地浓度及占标率计算结果见表18。 表18估算模式计算结果一览表 污染源名称 污染物 最大落地浓度[µg/m3] 最大浓度落地点[m] 评价标准[μg/m3] 占标率[%] D10% [m] 评价等级 上料搅拌布料 非甲烷总烃 20.054 121 2000 1.077 0 II 粉尘 21.5395 121 450 4.456 0 II 固化 非甲烷总烃 165.81 121 2000 8.290 0 II 生产车间无组织废气 非甲烷总烃 173.056 101 2000 8.653 0 II 粉尘 32.236 101 900 3.581 0 II 从上表中可以看出，废气粉尘有组织，无组织最大落地浓度分别为21.5395μg/m3、32.236μg/m3占标率分别为4.456%、3.581%，有机废气有组织，无组织最大落地浓度分别为165.81μg/m3、173.056μg/m3占标率分别为8.290%、8.653%，最大浓度距源中心距离为139、160m。各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，表明本工程对评价区的环境空气质量影响较小，影响可以接受。 1.3大气污染物有组织排放量核算 1）大气污染物有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表见表。 表19大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/Nm3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 10.77 0.116 0.837 粉尘 10 0.108 0.778 5 DA002 非甲烷总烃 56.67 0.897 6.462 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 9.209 粉尘 0.778 2）大气污染物无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表见表20。 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/Nm3） 1 车间 粉尘 车间全封闭 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1000 0.822 2 非甲烷总烃 集气罩收集 4000 4.402 3 总计 粉尘 车间全封闭 1000 0.822 非甲烷总烃 集气罩收集 4000 4.402 3）项目大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表见表22。 表21大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 粉尘 1.6 2 非甲烷总烃 13.611 1.4大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（PM10、） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据□ 现状补充监测 现状评价 达标区□ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（TSP、H2S、NH3） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率大于100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%□ K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP、非甲烷总烃） 有组织废气监测 无组织废气监测 排气筒DA001、DA002 厂界 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接收 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 TSP：（1.6）t/a 非甲烷总烃（13.611）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2.水环境影响分析 本项目产生废水主要为生活污水和车辆冲洗水。 本项目职工生活用水水量为0.24m3/d，年用水量90m3/a，污水产生量为用水量的80%，则生活污水产生量0.24m3/d，年产生量72m3/a。本项目不设食堂宿舍，项目生活区依托大同市誉瑞科技有限公司生活区，产生的生活污水依托大同市誉瑞科技有限公司污水处理设施一同送大同县污水处理厂处置，可以保证本项目生活污水合理处置。 本项目车辆清洗水经沉淀后循环使用，不外排。 本项目直接冷却水经砂石分离器分离后回用不外排。 综上所述，本项目废水量很小，且可以合理处置，对水环境影响很小。 3.声环境影响分析 本项目生产运营过程中产生的噪声类型主要为各类生产设备产生的机械噪声，主要为来搅拌机、布料机、振动压机、定厚机、切边机、抛光机等设备噪声，噪声级在60-85 dB(A)之间。主要噪声源见表24。 表24 主要噪声源一览表 序号 设备 台套数 噪声值dB(A) 采取的治理措施 立轴行星搅拌机 2 70~90 车间封闭、选用低噪声设备，基础减振 皮带布料机 1 60~70 筒式布料机 1 60~70 真空振动压机 2 80-100 电加热导热油炉 2 70~85 定厚机 1 80-100 切边机 2 80-100 20头抛光机 1 80~85 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： （1）在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； （2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； （3）将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成； （4）针对噪声级较高的生产工序，应采取车间内设置吸声材料，作业人员要配戴相应的噪声防护设施，如：耳塞、耳套等； （5）对于各种泵、冷水塔等噪声级较大的噪声源安装在尽可能远离生活区与周围敏感点的位置，并在厂界处建设绿化带隔声降噪。 采取以上措施后，各噪声源能够降低噪声15～25dB(A)。 噪声预测模式 ①噪声衰减模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的推荐公式： 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： 式中： r——预测点到声源的距离； LA（r）——据声源r处的A声级； LAref(r0)——参考位置（r0）处的A声级； Lr——声源衰减至r处的声压级； L（0）——声源在参考距离r0处的声压级； Adir——声波几何发散引起的A声级衰减量， 计算公式为： Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，即为每100m空气的吸声系数； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量； Aexc——附加A声级衰减量； r0——预测参考距离，m。 空气吸收引起的A声级衰减量计算式为：Aatm=a（r-r0）/100 地面效应引起的附加衰减量计算式为：Aexc=5lg（r/r0） ②噪声的叠加模式为： 式中： L总——几个声压级相加后的总声压级，dB； Li——某一个声压级，dB。 利用预测模式计算处各设备影响噪声及，根据各级能量合成法则计算出设备噪声对场界各预测点声环境造成的贡献值。经计算，该项目运营期间，场界噪声预测值详见表25。 表25 噪声源对厂界环境噪声预测 单位：dB(A) 监测点 昼间(dB) 夜间(dB) 贡献值 标准值 贡献值 标准值 1#（东） 35.48 60 35.48 50 2#（南） 45.48 60 45.48 50 3#（西） 35.79 60 35.79 50 4#（北） 39.93 60 39.93 50 本项目位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，上表预测结果可知，本项目产噪设备在采取合理布局、基础减震、室内布置后，可以使厂界的东、南、西、北侧噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，本项目距离最近的村庄距离马连庄为0.21km，本项目不会对其造成影响。 4. 固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为废板材、除尘灰、泥渣、废催化剂、废包装袋、生活垃圾。 （1）废板材 本项目加工、切割过程会产生一定的废板材，产生量为1%，则产生量为540t/a，产生的废板材送建材厂做建筑材料使用。 （2）除尘灰、泥渣 本项目除尘灰产生量为140.17t/a，产生的除尘灰可作为原料直接使用。 本项目冷却废水砂石分离产生的泥渣约为100t/a，产生的泥渣、压滤后可作为原料直接使用。 （3）废包装袋 本项目粉状物料为袋装，年产废包装袋约4.97t/a，产生的废包装可由厂家直接回收利用。 （4）废催化剂 废活催化剂年产生量为1.5t/次（2-3年/次），根据《国家危险废物名录》，此类固废为废金属催化剂危险废物，编号为：HW50。 企业建设危废暂存间，设于厂房东南角，危废储存于密闭容器中，地面采用10cm厚抗渗混凝土防渗，渗透系数≤10-7cm/s，危废暂存间面积为20m2。 本次要求室内设围堰，及时委托有资质的危险废物处理机构定期收集处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： ①将危险废物贮存专用库房； ②危险废物必须分别装入符合标准的容器内； ③装危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与危废表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签： ⑤危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑥必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑨在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑩建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑾联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 （5）生活垃圾 项目定员10人，按每人每天产生0.5kg计，则厂区产生的垃圾为1.5t/a，厂区设封闭式垃圾桶，定期运至环卫部门指定地点集中处置。 在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 5、土壤环境分析 本项目为污染影响型项目，占地规模3543m2（约0.35hm2）为小型，周边50m范围内土壤环境敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ961-2018)，确定本项目土壤影响评价级别为三级。 本项目无大气污染沉降、正常不会产生垂直渗透、地面漫流影响，故不会对土壤产生影响，故本项目应在发生事故后对，漫流区土地进行跟踪监测，跟踪监测建议委托有资质的监测单位开展，监测结果需向社会公开。 从土壤环境影响角度分析，在采取了严格的土壤环境保护措施后，本项目建设具有可行性。具体分析评价内容见专题1。 6、环境风险分析 本项目主要原材料为色料（钛白粉、铁黑、铁黄、铁红、碳黑）、细砂、细粉（硅粉）、高分子胶凝材料，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定的风险物质，但高分子胶凝材料中含有环氧树脂、促进剂T-M18(异辛酸钴)、乙醇、丙酮溶剂，本项目进行风险分析。 （1）事故风险识别 本项目涉及风险物质主要为高分子胶凝材料，为可燃物质，主要风险事故为高分子凝胶材料着火引发火灾事故和泄露引起的环境事故。 本项目直接冷却废水也可能发生泄露产生环境事故。 （2）环境风险影响分析 ①本项目厂区发生火灾，产生的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳对当地大气环境造成一定的影响。 因此事故时，将对大气环境造成一定的不利影响，应在生产过程中加强管理，尽可能避免事故的发生。 ②对地表水环境影响分析 本项目次高分子凝胶材料泄露、直接冷却废水泄露如流入地表水会对水环境产生一定的影响，从而影响水中鱼类、藻类等生物。本项目高分子凝胶材料泄露正常情况下发生几率非常小，因此本评价重点提出风险防范措施及应急措施等。 ③对地下水环境影响分析 本项目高分子凝胶材料泄露、直接冷却废水泄露、渗漏如通过地表渗漏进入地下水会对地下水环境产生一定的影响。本项目泄露正常情况下发生几率非常小，因此本评价重点提出风险防范措施及应急措施等。 （3）环境风险防范措施 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施： 风险事故防范措施应严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等设计规范、规定。 ①在设计中严格划分生产防火区域，在工业、设备、电气、仪表、土建、给排水、暖通、外管、总图等设计中，严格按照所定的生产危险区域防火防爆等级进行设备选型、管道敷设和建构筑物布置。 ②全厂的总图布置应充分考虑风向、安全防护、消防和疏散通道及人货分流等问题。按照功能要求，将装置区、原料库及成品区合理布置，并保证与周围其它生产区的距离要求。 ③消防设计应严格遵照国家防火防爆的有关规范进行，设备管道尽可能露天布置，车间设置机械排风系统，保证通风良好。 2）消防及火灾报警系统 ①厂区应建立火灾报警消防系统，还应联动必要的消防设备，由联动控制信号启动，进行自动灭火工作。 ②公司应设置消防管理人员，并与当地消防队组成可靠的消防网络，确保生产安全。 ③设计水消防系统和消防管网，管网为环状。全厂的消防水系统分为低压消防给水系统和高压消防给水系统，低压消防给水系统主要用于室内外的消防用水。 ④在车间、库房内设置消防设施，由消防队统一管理。 ⑤在全厂范围内依规范设置移动式灭火器，用以防范零星火灾。 ⑥制定火灾管理制度，及时疏散周边群众。 发生事故时，发现人员应迅速将此信息，报告部门领导，生产调度部门。调度员及时与相关部门联系，相应人员立即赶赴现场。 一旦厂内发生火灾事故后疏散厂区人员，禁止无关人员进入，建议应急处理人员代号面罩，穿好防护服，进行灭火，同事建立火警自动报警装置进行自动报警，一旦火势较大，应立即进行撤离，等待救援。 （3）厂区废水运行安全防范措施 ①在厂区内特别是废水各处理单元及污水管道发生破裂或渗漏，水污染物将渗入地下水中，对地下水造成污染。 因此本项目要做好场地硬化处理外，还应有较高的施工质量，在运营过程中定期对设备进行维护，加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延渗漏地下，对企业各生产设施应加强监管及相应的维护措施，严防废水对地下水、地表水的污染。 要求本工程加强全厂防渗工作，对厂区重点区域：沉淀水池、集水管线及事故池等进行专门防渗，并定期对各水池检查加固。 ②事故消防水 在发生火灾等意外事故后会产生一定的消防水，厂区应设置消防水池收集系统，收集后的消防水经处理后，用于厂区洒水绿化不外排。 当发生火灾后，消防废水引入事故水池，从而得到有序控制，不会对当地的地表水南川河环境造成污染。 由上述分析可知，发生火灾时，在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，基本不会对周边环境产生环境风险。 27 本项目建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称 大同市盛威新型建材有限公司建筑装饰板生产项目 建设地点 山西省 大同市 云州区 地理坐标 经度 纬度 主要危险物质及分布 生产装置区 沉淀池 高分子凝胶材料 贮运系统 原料库 高分子凝胶材料 环境影响途径及后果 （大气、地表水、地下水） 发生火灾后产生的废气对周围大气环境产生影响 发生泄漏、火灾后消防废水处置不当污染地表水 发生泄漏、渗漏、火灾后消防废水处置不当污染地下水 风险防范措施要求 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施： 风险事故防范措施应严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等设计规范、规定。①在设计中严格划分生产防火区域，在工业、设备、电气、仪表、土建、给排水、暖通、外管、总图等设计中，严格按照所定的生产危险区域防火防爆等级进行设备选型、管道敷设和建构筑物布置。②全厂的总图布置应充分考虑风向、安全防护、消防和疏散通道及人货分流等问题。按照功能要求，将装置区、原料库及成品区合理布置，并保证与周围其它生产区的距离要求。③消防设计应严格遵照国家防火防爆的有关规范进行，设备管道尽可能露天布置，车间设置机械排风系统，保证通风良好。 （2）消防及火灾报警系统：①厂区应建立火灾报警消防系统，还应联动必要的消防设备，由联动控制信号启动，进行自动灭火工作。②公司应设置消防管理人员，并与当地消防队组成可靠的消防网络，确保生产安全。③设计水消防系统和消防管网，管网为环状。全厂的消防水系统分为低压消防给水系统和高压消防给水系统，低压消防给水系统主要用于室内外的消防用水。④在车间、库房内设置消防设施，由消防队统一管理。⑤在全厂范围内依规范设置移动式灭火器，用以防范零星火灾。⑥制定火灾管理制度，及时疏散周边群众。发生事故时，发现人员应迅速将此信息，报告部门领导，生产调度部门。调度员及时与相关部门联系，相应人员立即赶赴现场。 一旦厂内发生火灾事故后疏散厂区人员，禁止无关人员进入，建议应急处理人员代号面罩，穿好防护服，进行灭火，同事建立火警自动报警装置进行自动报警，一旦火势较大，应立即进行撤离，等待救援。 （3）厂区废水运行安全防范措施 ①在厂区内特别是废水各处理单元及污水管道发生破裂或渗漏，水污染物将渗入地下水中，对地下水造成污染。 因此本项目要做好场地硬化处理外，还应有较高的施工质量，在运营过程中定期对设备进行维护，加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延渗漏地下，对企业各生产设施应加强监管及相应的维护措施，严防废水对地下水、地表水的污染。 要求本工程加强全厂防渗工作，对厂区重点区域：沉淀水池、集水管线及事故池等进行专门防渗，并定期对各水池检查加固。 ②事故消防水 在发生火灾等意外事故后会产生一定的消防水，厂区应设置消防水池收集系统，收集后的消防水经处理后，用于厂区洒水绿化不外排。 当发生火灾后，消防废水引入事故水池，从而得到有序控制，不会对当地的地表水南川河环境造成污染。 由上述分析可知，发生火灾时，在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，基本不会对周边环境产生环境风险。 由上述分析可知，发生火灾时，在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，基本不会对周边环境产生环境风险 填表说明 5、环境管理和监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责。 （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）监测内容 表22 项目监测计划表 类别 监测点位 点数 监测项目 监测频率 废气 上料搅拌布料废气排气口 1个 排气量、粉尘、非甲烷总烃 1次/半年 固化废气排气口 1个 排气量、非甲烷总烃 厂界四周 4个 TSP、非甲烷总烃 1次/半年 噪声 厂界四周外1m 4个 等效连续A声级Leq（A） 1次/季度 6、污染源排放清单 染源排放清单见表23。

表23污染源排放清单

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程组成 | 生产线2条 |
| 1 | 环保措施 | 分类 | 污染源 | 污染物名称 | 环评提出的设施和措施 | 排放情况 | 排放标准 |
|  |  |  |  |  |  | （mg/m3） | （t/a） |  |
|  |  | 大气污染物 | 上料 搅拌 布料 | 有组织粉尘 | 布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理，（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），经一根15m高排气筒排放 | 10 | 0.778 | 《大气污染物综合排放标准》 | 120 |
|  |  |  |  | 无组织粉尘 |  | / | 0.622 |  | 厂界1.0（不可见） |
|  |  |  |  | 有组织VOCs |  | 10.77 | 0.837 | 天津市工业企业挥发性有机物排放标准 挥发性有机物无组织排放控制标准 | 80 |
|  |  |  |  | 无组织VOCs |  | / | 4.406 |  | 6 | 厂房外 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 任意监控点 |
|  |  |  | 固化 | 有组织VOCs | 催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放 | 56.67 | 6.426 |  | / | 80 |
|  |  |  | 定厚磨抛切边抛光 | 无组织粉尘 | 采用湿法加工，在切割打磨定厚加工部位用水直接冷却，粉尘产生很小 | / | 0.2 | 《大气污染物综合排放标准》 | 厂界1.0 |
|  |  | 废水 | 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N | 依托原有，和原大同市誉瑞科技有限公司生活污水一起送云州区（大同县）污水处理厂处理 | 72t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 直接冷却水 | SS | 冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用 | / | 合理处置 |
|  |  |  | 车辆清洗水 | SS | 沉淀后循环使用不外排 | / | 合理处置 |
|  |  | 噪声 | 搅拌，压板、磨抛、切边等 | 噪声 | 选用低噪声设备，产噪设备采取消声、隔声、减震等降噪措施 | 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  |  | 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 设垃圾箱收集后及时清运至环卫部门统一处理 | 1.5t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 废板材 | 废板材 | 送建材厂 | 540t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 包装袋 | 包装袋 | 厂家回收利用 | 4.98t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 除尘器 | 除尘灰 | 作为原料回收利用 | 140.17t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 砂石分离器泥渣 | 泥渣 | 作为原料回收利用 | 100t/a | 合理处置 |
|  |  |  | 废催化剂 | 废催化剂 | 设危废暂存间20m2，送有资质单位统一处置 | 22.5t/a | 合理处置 |
| 2 | 总量指标 | 本项目主要有组织污染物排放总量为：粉尘排放量为0.778t/a、非甲烷总烃7.26t/a |
| 3 | 环境监测 | 项目 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 |
|  |  | 除尘器出口 | 废气量、颗粒物NMHC浓度 | 排气口 | 每半一次 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、NMHC浓度、噪声 | 场界四周 | 每半年一次，噪声每季度一次 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 污 染 物 | 生产 | 上料 搅拌 布料 | 粉尘 非甲烷总烃 | 布袋除尘器除尘后进入催化燃烧系统处理，（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），经一根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 固化 | 非甲烷总烃 | 催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 定厚磨抛切边抛光 | 无组织粉尘 | 采用湿法加工，在切割打磨定厚加工部位用水直接冷却，粉尘产生很小 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N | 依托原有，和原大同市誉瑞科技有限公司生活污水一起送云州区（大同县）污水处理厂处理 | 不外排 |
|  | 车辆清洗水 | SS | 沉淀后循环使用不外排 | 不外排 |
|  | 直接冷却水 | SS | 冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 设垃圾箱收集后及时清运至环卫部门统一处理 | 妥善处置 |
|  | 废板材 | 废板材 | 送建材厂 |  |
|  | 包装袋 | 包装袋 | 厂家回收利用 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 作为原料回收利用 |  |
|  | 砂石分离器泥渣 | 泥渣 | 作为原料回收利用 |  |
|  | 废催化剂 | 废催化剂 | 设危废暂存间20m2，送有资质单位统一处置 |  |
| 环境 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 车间封闭、选用低噪声设备，基础减振 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 主要生态保护措施如下：1）基础开挖前对表土进行剥离，并集中堆放，以作为绿化用土。2）开挖过程中产生的土石方应及时回填，减少堆存时间。堆存过程中应进行苫盖，周边设置排水沟，以避免强降雨引起严重的水土流失。3）施工机械和临时设施布局应紧凑，施工材料堆放整齐，场地保持清洁。4）施工过程中应对有条件实施绿化的地带进行绿化。5）厂区绿化因地制宜，选用具有较好的吸尘、调温、吸收降解有害物质等功能的植被。经上述防治措施治理后，能够有效控制本项目对生态环境的影响。 |

结论与建议

评价结论 1、项目建设概况 大同市盛威新型材料有限公司建筑装饰板生产线项目建设地点位于大同市云州区党留庄乡马连庄村西，本项目占地为租用大同市誉瑞科技有限公司场地，用地性质为工业用地，占地面积3542m2,总投资2000万，建设建筑装饰板生产线，年产建筑装饰板150万m2。 目前，该项目已经由云州发改函字[2019]41号进行了备案，并生成项目代码2019-140227-41-03-010627。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据2019年云州区例行监测资料可知，SO2、NO2 、PM10 、PM2.5年均值均未超标，表明项目区环境空气质量较好，云州区为达标区。补充监测结果中TSP和非甲烷总烃也可以达到相应标准要求。 （2）地表水 项目区附近5km无常年地表径流，未进行地表水现状监测。 （3）声环境质量现状 本项目区域周围工业企业较少，西侧为省道，本项目区声环境质量一般。 （4）土壤环境 根据监测结果，厂区范围内各项监测指标均满足土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2建设用地土壤风险筛选第二类用地标准要求，土壤背景值良好。 （5）生态环境质量现状 本项目附近以农业生态环境为主，自然植被以田间地头的野草为主，生态环境一般。 3、污染物排放情况 表24项目污染物排放情况一览表 分类 污染源 污染物名称 环评提出的设施和措施 排放情况 （mg/m3） （t/a） 大气污染物 上料 搅拌 布料 有组织粉尘 布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理，（除尘器滤袋面积360m3，过滤风速0.5m/min），经一根15m高排气筒排放 10 0.778 无组织粉尘 / 0.622 有组织VOCs 10.77 0.837 无组织VOCs / 4.406 固化 有组织VOCs 催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放 56.67 6.426 定厚磨抛切边抛光 无组织粉尘 采用湿法加工，在切割打磨定厚加工部位用水直接冷却，粉尘产生很小 / 0.2 废水 生活废水 CODcr、BOD5、NH3-N 依托原有，和原大同市誉瑞科技有限公司生活污水一起送云州区（大同县）污水处理厂处理 72t/a 直接冷却水 SS 沉淀后循环使用不外排 / 车辆清洗水 SS 冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用 / 噪声 搅拌，压板、磨抛、切边等 噪声 选用低噪声设备，产噪设备采取消声、隔声、减震等降噪措施 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) 固废 日常生活 生活垃圾 设垃圾箱收集后及时清运至环卫部门统一处理 1.5t/a 废板材 废板材 送建材厂 540t/a 包装袋 包装袋 厂家回收利用 4.98t/a 除尘器 除尘灰 作为原料回收利用 140.17t/a 砂石分离器泥渣 泥渣 作为原料回收利用 100t/a 废催化剂 废催化剂 设危废暂存间20m2，送有资质单位统一处置 22.5t/a 4、主要环境影响及环境保护措施 （1）大气污染物 本项目上料搅拌布料废气经布袋除尘器除尘后进入催化燃烧装置处理，经一根15m高排气筒排放，固化废气设置催化燃烧装置一套，经一根15m高排气筒排放，定厚磨抛切边抛光采用湿法加工，在切割打磨定厚加工部位用水直接冷却，粉尘产生很小，经预测，项目大气污染物浓度占标率均小于10%，大气环境影响可接受。 （2）水污染物 本项目产生的生活污依托原有，和原大同市誉瑞科技有限公司生活污水一起送云州区（大同县）污水处理厂处理，车辆清洗水沉淀后循环使用不外排，冷却废水经一套砂石分离器处理后循环使用不外排。 （3）固体废物影响分析 本项目产生的生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。除尘灰、砂石分离器泥渣作为原料回用、废包装厂家回收利用、废催化剂送有资质单位处置、不合格废板材作为建筑材料回用。 （4）声环境影响分析 主要为各类生产设备包括搅拌、压板、切边、磨抛、抛光等等机械设备运行时产生的噪声。 各产噪声设备经采取隔音、减振等措施后，厂界昼间、夜间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准。 5、对区域环境的影响 本工程在采取环评要求的各项环保措施后，大气污染物能够做到达标排放，对周围环境空气的影响较小；本项目生产车辆清洗水和生活污水均能做到合理处置，对区域水环境影响较小；本项目营运后固废能够做到资源回收、合理利用；噪声在采取环评提出的防治措施后，对周围环境影响较小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a标准限值。 综上所述，该项目建设符合国家产业政策，各项污染物能够做到达标排放。项目运营期污染物产生量较少，加上对污染物的有效治理，对环境影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一，项目在严格执行报告表中提出的各项措施后，加强环境管理，不会恶化当地的环境质量，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 建议： （1）认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； （2）加大厂区内外绿化面积，美化环境； （3）在职工中宣传环境保护法规，加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章制度。 （4）设环境管理小组，建立日常环境管理制度，对该项目环境管理和环境监测负责，保障各项环境保护设施和措施的建设、运行，并受相关环境管理部门的监督和指导。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 委托书 附件2 项目备案文件 附件3 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环保目标图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目地表水系图 附图5 项目与桑干河自然保护区相对位置关系图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选取下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

土壤环境影响

评价专题

编制日期：2020年7月

# 专题1 土壤环境影响评价

## 1.1  土壤环境影响识别与评价因子筛选

1、土壤环境影响识别

本项目大气污染物主要为生产工段上料、搅拌粉尘粉尘，布料、固化有机废气，定厚磨抛粉尘、转运输送过程产生的粉尘，运输扬尘。

主要为粉尘和有机废气，有机废气成分主要为非甲烷总烃，不产生大气沉降土壤环境影响。

项目废水主要为车辆清洗水、冷却废水和生活污水，生的生活污水依托大同市誉瑞科技有限公司污水处理设施一同送大同县污水处理厂处置，可以保证本项目生活污水合理处置。本项目车辆清洗水经沉淀后循环使用，不外排。本项目直接冷却水经砂石分离器分离后回用不外排。

项目洗车水收集、沉淀池采用混凝土硬化，保证各单元防水层渗透系数≤10-7cm/s，池中废水无法穿透混凝土层进入土壤，所以项目不存在垂直入渗土壤环境影响。

厂区地势相对平坦，原料及成品堆场地面硬化且均采用封闭式库房堆存，所以项目不存在地面漫流土壤环境影响。

项目土壤环境影响类型与影响途径表见表1-1。

表1-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 备注 |
| 建设期 | / | / | / | / | ／ |
| 运营期 | / | 事故 | 事故 | / | 事故 |
| 服务器满后 | / | / | / | / | ／ |

根据项目所在地环境特征和项目特点，考虑到建设项目可能对土壤环境的影响，根据项目所在区域环境质量状况、结合项目排污特征及环境影响因子的识别结果，项目现状评价因子和预测评价因子见表1-2。

表1-2 评价因子识别与确定表

| 项目专题 | 现状因子识别与确定 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、铬、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴 | / |

## 1.2  评价因子质量标准

农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1 pH＞7.5其他风险筛选值。

项目场地及周边建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1、表2第二类用地标准值。

具体标准值分别列于表1-3中。

1-3  土壤环境质量标准mg/kg

| 区域 | GB36600-2018 | GB15618-2018 |
| --- | --- | --- |
|  | 第二类用地（筛选值） | 其他 |
| pH | / | ＞7.5 |
| 重金属和无机物 | 砷 | 60 | 25 |
|  | 镉 | 65 | 0.6 |
|  | 铬（六价） | 5.7 | / |
|  | 铬 | / | 250 |
|  | 铜 | 18000 | 100 |
|  | 铅 | 800 | 170 |
|  | 汞 | 38 | 3.4 |
|  | 镍 | 900 | 190 |
|  | 锌 | / | 300 |
|  | 钴 |  |  |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 | / |
|  | 氯仿 | 0.9 | / |
|  | 氯甲烷 | 37 | / |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | / |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | / |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | / |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | / |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | / |
|  | 二氯甲烷 | 616 | / |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | / |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | / |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | / |
|  | 四氯乙烯 | 53 | / |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | / |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | / |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | / |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | / |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | / |
|  | 苯 | 4 | / |
|  | 氯苯 | 270 | / |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | / |
|  | 1,1-二氯苯 | 20 | / |
|  | 乙苯 | 28 | / |
|  | 苯乙烯 | 1290 | / |
|  | 甲苯 | 1200 | / |
|  | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 570 | / |
|  | 邻-二甲苯 | 640 | / |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 | / |
|  | 苯胺 | 260 | / |
|  | 2-氯酚 | 2256 | / |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | / |
|  | 䓛 | 1293 | / |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | / |
|  | 萘 | 70 | / |

## 1.3  评价工作等级和评价范围

1、土壤环境评价级别确定

本项目为污染影响型项目，占地规模3543m2（约0.35hm2）为小型，周边50m范围内土壤环境敏感，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》(HJ961-2018)，确定本项目土壤影响评价级别为二级。污染影响型评价工作等级判定见表1-4。

表1-4  污染影响型评价工作等级判定

| 项目类别 | Ⅲ类 |
| --- | --- |
| 占地规模 | 本项目永久占地0.35hm2，占地规模为小型（≤5hm2） |
| 敏感程度 | 敏感 |
| 工作等级判定 | 判定结果：二级评价 |

2、评价范围

项目土壤环境评价范围：占地范围内全部、占地范围外50m范围内。评价范围图见图1-1。

## 1.4  土壤环境保护目标

项目主要环境保护目标见表1-5。环境保护目标图见图1-1。

表1-5  评价区主要环境保护目标

| 土壤环境 |
| --- |
| 厂区四周50m内耕地 | GB15618-2018表1 pH＞7.5其他农用地土壤污染风险筛选值 |

图1-1  环境保护目标图

## 1.5  土壤环境质量现状监测与评价

1、土壤环境质量现状监测

依据《环境影响评价技术导则土壤环境》(试行)HJ961-2018相关要求，委托江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司对本项目进行了现场土壤监测工作。

⑴监测布点

本项目评价等级为三级，监测布点具体要求见表1-6。

表1-6 土壤环境质量现状监测布点类型与数量

| 评价工作等级 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3个表层样点 | 0 |
| 表层样在0～0.2m取样。 |

⑵监测时间

2019年8月16日，取样频次1次/1天。

⑶监测因子

本项目土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子。

基本因子为GB15618、GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子，既是特征因子又是基本因子的，按特征因子对待。

①基本因子

建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、钴、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项

②特征因子

钴共1项。

本项目监测项目详情见表1-7。

表1-7 土壤监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点名称 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区中央 | 表层样：0-20cm | PH、钴及（GB 36600-2018）中45项基本项共47项，并记录土壤类型及理化性质调查等（具体见表4表5）。 |
| 2# | 厂区东侧 | 表层样：0-20cm | 钴 |
| 3# | 厂区西侧 | 表层样：0-20cm |  |
| 备注 | （GB 36600-2018）中45项基本项：重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘共45项。 |

⑷监测分析方法

本项目土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行，详见附件土壤监测报告。

⑸监测结果统计

土壤环境质量现状监测结果见表1-8。

表1-8表层样土壤因子检测结果一览表（单位：mg/kg）

|  | 监测点位 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 检出限 | 单位 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| pH | / | 无量纲 | 8.04 | / | / |
| 铜 | 1 | mg/kg | 16.4 | / | / |
| 镍 | 5 | mg/kg | 21.1 | / | / |
| 六价铬 | 2 | mg/kg | <2 | / | / |
| 汞 | 0.002 | mg/kg | 0.032 | / | / |
| 砷 | 0.01 | mg/kg | 7.64 | / | / |
| 铅 | 0.1 | mg/kg | 29.3 | / | / |
| 镉 | 0.01 | mg/kg | 0.110 | / | / |
| 钴 | 1.69 | mg/kg | 9.19 | 10.4 | 10.0 |
| 氯甲烷 | 1 | ug/kg | <1 | / | / |
| 氯乙烯 | 1 | ug/kg | <1 | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | 1 | ug/kg | <1 | / | / |
| 二氯甲烷 | 1.5 | ug/kg | <1.5 | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4 | ug/kg | <1.4 | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3 | ug/kg | <1.3 | / | / |
| 氯仿 | 1.1 | ug/kg | <1.1 | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 | ug/kg | <1.3 | / | / |
| 四氯化碳 | 1.3 | ug/kg | <1.3 | / | / |
| 苯 | 1.9 | ug/kg | <1.9 | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | ug/kg | <1.3 | / | / |
| 三氯乙烯 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.1 | ug/kg | <1.1 | / | / |
| 甲苯 | 1.3 | ug/kg | <1.3 | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 四氯乙烯 | 1.4 | ug/kg | <1.4 | / | / |
| 氯苯 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 乙苯 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 对，间二甲苯 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 邻二甲苯 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 苯乙烯 | 1.1 | ug/kg | <1.1 | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 | ug/kg | <1.2 | / | / |
| 1,4-二氯苯 | 1.5 | ug/kg | <1.5 | / | / |
| 1,2-二氯苯 | 1.5 | ug/kg | <1.5 | / | / |
| 苯胺 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 2-氯苯酚 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 硝基苯 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 萘 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 苯并(a)蒽 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 䓛 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 苯并（b）荧蒽 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 苯并（k）荧蒽 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 苯并（a)芘 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 茚并（1,2,3-cd)苝 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |
| 二苯并（ah）蒽 | 0.1 | mg/kg | <0.1 | / | / |

由上表可知，厂区范围内各项监测指标均满足土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2建设用地土壤风险筛选第二类用地标准要求，土壤背景值良好。

## 1.6  土壤环境现状调查

1、土地利用历史情况调查

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》及GB/T21010-2007《土地利用现状分类》的规定，本项目占地范围内原主要土地利用类型为旱地，土地利用现状分类编码分别为013，后建设为建材厂，土地利用类型已调整为工业用地。

本项目周边土地利用类型旱地、其他草地为主，土地利用现状分类编码分别为013、043。

2、土地利用现状情况调查

⑴占地范围内土壤环境利用状况

根据GB/T21010-2017《土地利用现状分类》要求，项目占地范围内土地利用类型为工业用地，土地利用现状分类编码0601。

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》、2019年遥感影像目视解译结果及现场调查结果分析，本项目占地范围内土地原为旱地，目前已调整为工业用地。

本项目拟占地面积约0.35公顷，为租用大同市誉瑞科技有限公司场地，用地性质为工业用地，原为大同市誉瑞科技有限公司仓库，地面全部硬化，未发现有土壤污染迹象。

⑵占地范围外土壤环境利用状况

根据《2015年第二次全国土地调查缩编数据成果》、2019年遥感影像目视解译结果、及现场调查结果分析，本项目占地范围外周土地利用类型以旱地（编码0103）、工业用地（编码0601）为主，与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照，本项目占地范围内均为建设用地，占地范围外以建设用地、农用地为主。本项目土地利用类型图详见图1-3。

图1-3  评价范围内土地利用类型现状图

3、土壤类型调查

根据《山西省地图集-1：150万土壤类型图（1995年）》，本项目评价范围内土壤类型为夹白干栗土 ，土壤类型图详见图1-4。

图1-4  土壤类型图

⑴归属与分布

夹白干栗土，属淡栗钙土亚类淡白干土土属。主要分布在山西省怀仁、大同、阳高等县的海拔1000河流二级阶地。面积13.5为耕地。

⑵主要性状

该土种母质为黄土，剖面为A11一A12一Bk型。层次分化明显。A11层厚20cm左右，屑粒状结构，其下有稍紧实犁底层：BK层出现在剖面30-50cm深处，厚100cm左右，可见粉末状、料姜状石灰淀积物，碳酸钙含量大于19％。通体有石灰反应，土壤pH8.0-8.5，呈微碱性，阳离子交换量10me／100ｇ土左右。据18个农化样分析结果统计：有机质含量0.83％，全氮0.050％，速效磷3.3ppm，速效钾80ppm。

⑶典型剖面

采自大同县党留庄乡安在村，海拔1000ｍ的二级阶地。母质为黄土。年均温6.5℃，年降水量900mm，＞＝10℃积温26℃，无霜期150天。主要作物有：谷子、玉米。 A11层：0-20cｍ，黄棕色〔干，2.5Ｙ５/4），砂壤土，屑粒状结构，疏松，根多，强石灰反应。 Ａ12层：20-32cm，黄棕色（干，2.5Ｙ5/4），砂壤土，碎块状结构，紧实．根较多，强石灰反应。 BK1层：32-79cm，灰黄色（干，2.5Ｙ7/2），壤土，碎块状结构，坚实，根少，多量粉姜，强石灰反应。BK2层79-150cm，淡黄色（干，2.5Ｙ7/3），壤土，块状结构，坚实，根少，多量粉末状假菌丝体及料姜，强石灰反应。

⑷生产性能综述

该土种现为耕地，主要种植谷子、黍子等作物，亩施农家肥2000一3000KG，碳铵30-40KG，亩产谷子150KG。土壤耕性较好，有灌溉条件。但因质地轻，保水保肥性能差，特别是白干土层埋藏较浅，影响了根系下扎及地下水补给。改良利用上应发挥水利优势，搞好农田基本建设，完善排灌设施。特别应增施磷肥和农家肥，以保证作物生长需要。

⑸土壤分类与代码

根据GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》，将评价范围内土壤系统划分为土纲、亚纲、土类、亚类四个层级，具体分类见表1-9。

表1-9 评价区土壤类型层级划分表

| 层级 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 土纲 | D | 钙层土 |
| 亚纲 | D2 | 半干温钙层土 |
| 土类 | D21 | 栗钙土 |
| 亚类 | D213 | 淡栗褐土 |
| 土属 | D21303 | 夹白干栗土 |

## 1.7  土壤环境影响源调查

1.项目所在区域可能产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源

经调查，项目项目所在区域没有可能产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源。

2.占地范围内主要装置区土壤污染现状

项目用地原为大同市誉瑞科技有限公司仓库，为了解项目占地范围内拟建主要装置或设施附近的土壤现状，建设单位委托江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司对本项目进行了现场土壤监测工作。分析监测数据，占地范围内拟建主要装置区土壤中监测项目含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的限值要求。

## 1.8 土壤环境影响预测与评价

根据1.1建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别，本项目对土壤环境的主要影响在生产运营期，项目无大气污染沉降、正常不会产生垂直渗透、地面漫流影响，故正常不会对土壤产生影响，因此本项目无需进行土壤环境影响预测与评价。

## 1.9 土壤环境保护措施与对策

1、土壤环境保护对象

经过对工程生产及排污特征的分析，可知本项目土壤环境保护对象主要为占地范围内土壤以及项目占地范围外周边的耕地等敏感目标。

2、土壤环境保护措施

按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《中华人民共和国环保法》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的土壤环境保护措施主要为：

⑴源头控制措施

以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；要求严格按照国家相关规范，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，严禁渗坑渗井排放，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

⑵过程阻断措施

严密监控污染源污染状况，设置必要的检修时间及检修周期，在一个检修周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检修工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

⑶分区防控措施

在本项目占地范围内及厂区外加强绿化工作，加大绿化系数，以种植具有较强吸附能力的植物为主，减轻污染。

本项目根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。各分区方式和防渗措施与地下水专题分区防控措施一致。

⑷应急响应措施

设立土壤监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

3、土壤环境跟踪监测

⑴跟踪监测计划

根据HJ961-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境》要求，提出本项目土壤环境跟踪监测计划。

本项目无大气污染沉降、正常不会产生垂直渗透、地面漫流影响，故不会对土壤产生影响，故本项目应在发生事故后对，漫流区土地进行跟踪监测。

## 1.10 结论

1、土壤环境现状

本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值。

2、预测结果评价

经过对工程生产及排污特征的分析可以看出，本项目无大气沉降、地面漫流、垂直入渗及其他土壤环境污染途径，因此本项目不进行土壤环境影响预测与评价。

3、土壤环境保护措施

按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《中华人民共和国环保法》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的土壤环境保护措施主要为：

源头控制措施：严格按照国家相关规范，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏；管线敷设尽量采用“可视化”原则；严禁渗坑渗井排放，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染；保持污染源底部的清洁干燥；通过规划布局调整结构来控制污染。

过程阻断措施：监控污染源污染状况，设置检修时间及检修周期。

分区防控措施：划分重点污染防治区（初期雨水收集池）、一般污染防治区（主要包括生产装置区、污水、物料管线区）和非污染防治区（除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区，厂址区道路、办公区等），并加强厂区绿化。

应急响应措施：设立土壤监测小组，对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案。

4、土壤环境跟踪监测计划

本项目无大气污染沉降、正常不会产生垂直渗透、地面漫流影响，故不会对土壤产生影响，故本项目应在发生事故后对，漫流区土地进行跟踪监测，跟踪监测建议委托有资质的监测单位开展，监测结果需向社会公开。

综上，从土壤环境影响角度分析，在采取了严格的土壤环境保护措施后，本项目建设具有可行性。

表1-12  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 见图1-3 |
|  | 占地规模 | （0.35）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 项目四周的耕地 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（） | 事故 |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃、COD、BOD5、SS、氨氮、 |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；II类□；III类√；IV类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |
|  | 理化特性 | / | / |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 厂区中部东西部 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 | / |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地评价因子包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘），共46项；农用地评价因子包括砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、铬（六价）、钴，共10项 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地评价因子包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共46项；农用地评价因子包括砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、铬（六价）、钴，共10项 |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | / |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境跟踪监测计划、监测结果、防控措施 |  |
| 评价结论 | 本项目评价范围内各项土壤环境质量现状监测项目达标，在严格落实评价所提出的防治措施后，项目生产运营期对土壤环境的影响可接受，本项目建设具有可行性。 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

夹白干栗土

评价范围

项目区

绿化及公路用地地

荒草地

耕地

0.3

砂石分离器

0.24

耕地

新鲜水

工业用地

10m3/h

1.05

2.4

项目区

2.4

冷却用水

评价范围

荒草地

绿化及公路用地地

0.75

车辆清洗

沉淀水池

6.75

0.75

5

工业用地

生活用水

评价范围

项目区

化粪池

送污水处理厂处置

0.24

0.06

噪声

冷却

有机废气

# 高分子胶凝材料

打磨抛光

切边

定厚抛光

噪声、粉尘、废水

固化

噪声、有机废气

噪声、粉尘、废水

压板

噪声

噪声、粉尘、废水

产品外售

布料

粉尘、有机废气、噪声

配料、搅拌

粉尘、噪声

细沙、石粉