附表5

水库堤坝突发事件分级标准

|  | IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库水位 | 超过汛限水位、 接近防洪高水位 | 超过防洪高水位、 接近设计洪水位 | 超过设计洪水位、 接近校核洪水位 | 达到或超过 校核洪水位 |
| 堤坝险情 | 一般险情，且险情可控 | 较大险情，抢险条件较好、险情可控 | 重大险情，具备一定的抢险条件、险情基本可控 | 特别重大险情、抢险十分困难、很可能溃坝 |
| 生命损失 | 已经或可能导致死亡（含失踪）3人以下，或重伤30人以下 | 已经或可能导致死亡（含失踪）3人以上、10人以下，或重伤30人以上，50人以下 | 已经或可能导致死亡（含失踪）10人以上、30人以下，或重伤50人以上，100人以下 | 已经或可能导致死亡（含失踪）30人以上，或重伤100人以上 |
| 直接经济 损失 | 0.1亿元以下 | 0.1亿元以上、0.5亿元以下 | 0.5亿元以上、1亿元以下 | 1.0亿元以上 |
| 社会与环境 影响 | 一般 | 较大 | 重大 | 特别重大 |